SMART i-Oximeter

SMART i-Oximeter, nová generácia inteligentných oximetrov ‘do ruky’, je špeciálne navrhnutý na použitie v telemedicínskej oblasti. Je plne vybavený funkciami merania SpO2, tepu, bezdrôtovým prenosom dát, ako aj veľkou pamäťou pre ukladanie dát. Jeho Infrared Interface umožňuje ľahký prenos dát do IR-vybavenej, prenosnej tlačiarne a Bluetooth technológia poskytuje možnosť prenosu dát v reálnom čase do Telemetrickej Stanice. Užívateľ má taktiež možnosť využiť prídavný software i-Smart Link I pre pripojenia na počítač prostredníctvom USB portu pre dodatočnú analýzu dát. Jeho novodobý design s ergonometrickým tvarom a ľahká použiteľnosť pre užívateľa ho robí nielen nadmieru nápomocným prostriedkom pre profesionálne využitie, ale i vhodným prístrojom, ktorý spĺňa všetky požiadavky pre bezpečné domáce použitie. Kedykoľvek potrebujete spoľahlivé a presné meranie SpO2 či už na kontinuálne monitorovanie alebo náhodnú kontrolu, môžete sa spoľahnúť na náš SMART i-Oximeter, ktorý určite splní Vaše náročné požiadavky.

Vyrábané:

COMDEK INDUSTRIAL CORP.

http://www.comdek.com

# Text boxes

ŠPECIFIKÁCIA

Model:        MD-620P  i -Oximeter

Všeobecná špecifikácia

Obrazovka:        Jasný a ľahko-čitateľný LCD s podsvietením, SpO2, Tepová Frekvencia, Pamäť, Sila tepu, Status batérie, čas a symbol funkcia

Sila tepu:		  Stĺpcový indikátor

Rozpätie SpO2:     0% ~ 100%

Presnosť SpO2:     80% ~ 100 ± 2 %

65% ~ 79 ± 3 %

Rozpätie merania tepu: 30 B.P.M. to 250 B.P.M.

Presnosť tepu:      ± 1% na celej škále

Zvuk:			  Tónové funkcie a hlasitosť digitálnym

nastavením

Pamäť. trend:     48 hod. / 6 sek. nahrávacia frekv.

Prenos dát:        IR-tlačiareň, Bluetooth, USB port

Plášť:             Stabilný ľahko umývateľný ABS plast

Teplota:           0°C~ 55°C (Prevádzková)

-20°C ~55°C (Skladovacia)

Vlhkosť:        15 ~ 95% (Prevádzková)

10 ~ 95% (Skladovacia)

Napájacie napätie: 4 ks batérií “AAA” typ

Rýchle meranie:  6~8 sek. v závislosti od tepovej frekv.

Management zdroja: AC/DC napájanie

4 ks batérií “AAA” typ

Rozmery:         115 x 65 x 43 mm

Váha:            160 g (vrátane batérií)

Quality System:    ISO 9001, ISO 13485, GMP

Bezpečnosť:             0434

VLASTNOSTI

* Veľký LCD Display s podsvietením

* Kompaktný a moderný design

* Rýchla odozva SpO2 a tepovej frekvencie

* Vrecková veľkosť s dlhodobým monitorom

* Nízka spotreba energie

* Využíva “ AAA” batérie

* Prevádz. doba batérií prib. 40 hod. nepretrž.

* Indikácia nízkej energie bat. (30 min. do vybitia)

* Veľkosť pamäte 48 hod.

* Sila tepu na celej škále stĺpcového indikátora

* Tón tepu v závislosti na saturácii

* Nastaviteľná hlasitosť tepového tónu

* Tlač dát na IR tlačiarni (Voľba)

* Data manager cez i -Smart Link I (Voľba)

* Online prenos cez Bluetooth

PRÍSLUŠENSTVO

SpO2 štandard. senzor: R004i, AC/DC Adaptér,

4 ks “AAA” batérií, Návod na použitie, Obal na nosenie

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

Telemetr. stanica: MD-210TB

IR prenostný oximeter

Senzory na jedno použitie: D001-D003

Predlžovací kábel: E009i

Znovu použit. senzory: R003i,R004i,R005i, R008i

i-Smart Link I

Distribúcia:

|  | Kalas, s.r.o. Ul. Slov. Partizánov 1131/51 017 01 Považská Bystrica, Slovakia Tel/Fax: +421 (0)42 4326907 E-mail: info@kalas.sk • www.kalas.sk |
| --- | --- |